## Slide 1
基于硬件辅助的内核漏洞挖掘框架
闫广禄

## Slide 2
潘剑锋 360首席安全架构师
闫广禄 360冰刃实验室高级安全研究员
范晓草 360冰刃实验室高级安全研究员
贡献者
www.iceswordlab.com

## Slide 3
内核漏洞
永恒之蓝（EternalBlue）
  NSA网络军火库民用化第一例
  WannaCry勒索病毒
  Adylkuzz挖矿僵尸网络
内核漏洞
  本地提权->完整控制操作系统

## Slide 4
内容提要
整体架构
1
错误检测
2
路径探测
3
漏洞检测
4

## Slide 5
整体架构

## Slide 6
组成
路径探测
日志分析
错误检测
路径探测
  基于代码覆盖导向型路径探测方法，构造、变异输入用例，执行目标程序，以发现更多的路径为目标。
错误检测
  监控目标程序执行过程，捕获漏洞特征行为、收集关键数据。
日志分析
  分析日志数据，生成漏洞报告

## Slide 7
整体架构
Guest OS
Loader
Fuzzer
Log Analyzer
User Space
Kernel Space
Middleware
Interface Detection
VMM Infrastructure
Memory Detection
Hypervisor
PT Trace
Hardware (CPU + virtualization extensions + Intel PT)
Target Program
Logs
初始化
  Driver  hypervisor
  OS  guest OS
基础功能组件
  虚拟页面监控器
  内核与Hypervisor间通信
  事件监控器
  CPU模拟器
  线程调度监控器
  PT Trace

## Slide 8
错误检测子系统

## Slide 9
虚拟页面监控器
影子页表（SPT）
BitMap
  监控虚拟页面
#PF handler
  记录
  私有中断
  设置MTF/TF
  更新SPT
MTF/TF handler
  再次监控虚拟页面
Bitmap
VA
PA
#PF
Not Match
VA
MA
Propagate
GPT
SPT
CR3
Handle
Log
Inject Interruption
MTF/TF Handler
Match
Clear P
Set MTF/TF
Update
#VMEXIT

## Slide 10
内核与Hypervisor间通信
K2H
  服务函数
H2K
  共享内存
User Space
Kernel Space
Hypervisor
Hypervisor Components
Target Module
Work Thread
Log
Shared Memory
Shared Memory
Shared Memory
Shared Memory
Shared Memory
Shared Memory
Shared Memory
3
1
2
2`

## Slide 11
事件监控器
Check
ProbeRead/ProbeWrite/ProbeAccess
检测用户指针
Start
Syscall/Trap2b/Trap2e
系统调用入口
Mark
AllocVirtualMemory/GetPebTeb
标记内存合法
End
RetUser
系统调用出口
Access
MemAccess
访问用户地址空间

## Slide 12
CPU模拟器
ProbeAccess事件
目标内存
  nt!MmUserProbeAddress
  win32k!W32UserProbeAddress
解释执行
  N cmp
  固定指令数
1) cmp esi, dword ptr [nt!MmUserProbeAddress]
2) mov eax, dword ptr [nt!MmUserProbeAddress]
cmp eax,XXX
DR Handler
Target Memory
#DR
Update
EAX
EBX
……
EIP
……
Guest CPU
EAX
EBX
……
EIP
……
Virtual CPU
Emulator
N
UVA-1
UVA-2
UVA-N
……
cmp

## Slide 13
路径探测子系统

## Slide 14
代码覆盖导向型路径探测子系统
User
Hypervisor
Kernel Space
Building Parameters
Target Program
Logs
User Space
Inputs
Mutating
Executing System Calls
Checking Bitmap
Auxiliary
PT Trace
configuration

## Slide 15
进化算法
Input: Seed Inputs S
1: T’ = ∅;
2: T = S
3: while(1)
4: {
5: t = chooseNext(T)
6: p = assignEnergy(t)
7: for(i=0; i<p; i++)
8: {
9: t’= mutate input(t)
10: if t’ crashes
11: add t’ to T’
12: if IsInteresting(t’)
13: add t’ to T
14: }
15: }
Output: Crashing Inputs T’

## Slide 16
PT Trace
Intel® Processor Trace (Intel PT)
  Intel处理器提供的用于跟踪捕获软件执行路径信息的硬件机制，它对被跟踪的软件程序的性能影响非常小。
数据包（Data Packets）
  Taken Not-Taken (TNT) packets:
  TNT包负责跟踪条件跳转指令的跳转方向，即1代表跳转，0代表未跳转。
  Target IP (TIP) packets:
  TIP包记录间接分支、异常和中断处理程序的目标地址。

## Slide 17
线程调度监控器与准实时数据处理
Write Monitor
_KPCR
Thread #1
……
_KPRCB
Thread #2
Thread #n
_KPCR
_KPRCB
Thread #i
……
PT buffer 1
PT buffer n
Buffer is full/
Thread exits
Thread call back
Full path
Bitmap
Thread call back
Full path
Bitmap
Buffer is full/
Thread exits
线程级别的准实时处理，无需内存或文件存储大量packets
目标线程 VS 非监控线程
  SPT or GPT
  性能开销
_KPCR->_KPRCB->CurrentThread
监控 _KPRCB

## Slide 18
块缓存（Block Caches）
Cache for Block B
Cache for Block A
Address
Size
Jump type
Next block array
Next block 1
Next block 2
……
Block B Address
Bitmap offset (1)
Block C Address
Bitmap offset (2)
Address
Size
Jump type
Next block array
Next block 1
Next block 2
……
Cache for Block C
Address
Size
Jump type
Next block array
Next block 1
Next block 2
……
在解析数据包和构建bitmap时带来极大的性能提升。
  程序运行一次即可建立起相应的块缓存
  通过1bit（即跳转与否）可立即定位到目标块

## Slide 19
改进的BitMap\全路径信息
A
B
C
D
F
E
1
3
2
6
5
4
改进的BitMap：在bitmap中为每一条新发现的路径分配固定位置
    动态分配
    仅为执行过的路径分配
    分配的位置记录到块缓存中
    快速、无碰撞
全路径信息

## Slide 20
降噪实例 — 消除外部中断影响
Guest OS
Hypervisor
Stub
(nop vmcall)
×
External Interrupt Monitor (EIM)
Interrupt Window Monitor (IWM)
Guest IF = 1
Guest IF = 0
Disable EIM&PT,
Tamper Guest EIP to Stub
Disable EIM,
Enable IWM
sti
Disable PT&IWM, Tamper Guest EIP to Stub
External
Interrupt
VMCALL
Monitor
Enable EIM&PT, Return Guest EIP
Target Program

## Slide 21
构建、变异系统调用参数
[info]
;funs count
number=4
;STRATEGY_GUID = 2, STRATEGY_RANDOM =1
strategy=2
[parameters1]
index=0x15c
SubStructsNum=3
args=_HANDLE_PTR,_UINT32,_STRUCT_PTR,_STRUCT_PTR,_UINT32,_UINT32,_HANDLE,NIL
mask=0xffffffff
;deep first
subargs1=_UINT32,_HANDLE,_STRUCT_PTR,_UINT32,_VOID_PTR,_VOID_PTR,NIL
submask1=0xffffffff
subargs2=_INT16,_INT16,_VOID_PTR,NIL
submask2=0xffffffff
subargs3=_INT32,_INT32,_INT64,NIL
submask3=0xffffffff
……

## Slide 22
路径探测导出函数
DTENABLETRACE EnableTrace;
DTDISABLETRACE DisableTrace;
DTTRACEADDTHREAD TraceAddThread;
DTTRACESTARTTHREAD TraceStartThread;
DTTRACESTOPTHREAD TraceStopThread;
DTQUERYTRACEINFORMATION QueryTraceInformation;
DTENABLEIPT EnableIpt;
DTDISABLEIPT DisableIpt;
DTIPTQUERYINFORMATION IptQueryInformation;
DTIPTADDTHREAD IptAddThread;
DTIPTSTARTTHREAD IptStartThread;
DTIPTSTOPTHREAD IptStopThread;
DTPREPAREDECODER PrepareDecoder;
DTDECODEIPTLOG DecodeIptLog;
DTINITIALIZEDECODECACHE InitializeDecodeCache;
DTDECODEIPTLOGSIMPLE DecodeIptLogSimple;
DTDECODEIPTLOGTOBITMAP DecodeIptLogToBitmap;
线程级别路径探测
实时分析

## Slide 23
漏洞检测

## Slide 24
UNPROBE 与 TOCTTOU 类型错误检测
(Probe X)
n
Syscall
n+4
RetUser
n+1
ProbeRead
(Access X)
n+3
MemAccess
(Access X)
n+2
MemAccess
(Access Y)
n+3
MemAccess
系统调用过程的事件记录示例

## Slide 25
漏洞示例
TOCTTOU (Dr. Web 11.0)
NtCreateSection :
……
Eip : 89370d54 Address :3b963c Sequence :399 rw: R
Eip : 89370d7b Address :3b963c Sequence :401 rw: R
KiFastSystemCallRet
UNPROBE (Avast 11.2.2262)
NtAllocateVirtualMemory :
Eip : 89993f3d, Address : 0023f304, rw: R
Eip : 84082ed9, Address : 0023f304, PROBE
KiFastSystemCallRet

## Slide 26
检测UAF漏洞
  跟踪释放内存
  通过虚拟页面监控器捕获 “use” 操作
  记录“free”函数及其调用栈
  延迟释放
MS16-123/CVE-2016-7211:
Single step exception - code 80000004 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
win32k!_ScrollDC+0x21:
96b50f3e 83ff01 cmp edi,1
kd> r
eax=fe809268 ebx=96b50e37 ecx=85eefb40 edx=00000000 esi=fe809268 edi=00000000
……
96b50f3b 8b7e68 mov edi , dword ptr [esi+68h]
96b50f3e 83ff01 cmp edi ,1// win32k !_ScrollDC+0x21

## Slide 27
检测OOB漏洞
  监控待测模块分配与释放内存
  利用虚拟页面监控器捕获内存访问
  额外内存块 — 保护区（red zone）
Single step exception - code 80000004 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
win32kbase!RGNMEMOBJ::bFastFill+0x385:
93e34bf9 895304 mov dword ptr [ebx+4],edx
kd> r
eax=00000002 ebx=9fa3f4f0 ecx=000003f0 edx=0000001b esi=9fa3f4f0
……
BAD_POOL_HEADER (19)
FOLLOWUP_IP:
win32kfull!NSInstrumentation::PlatformFree+10
a0efaade 5d pop ebp
……
STACK_TEXT:
……
nt!RtlpBreakWithStatusInstruction
……
nt!KiBugCheckDebugBreak+0x1f
……
MS16-090/CVE-2016-3252:
Digtool
Driver Verifier

## Slide 28
检测内核信息泄露漏洞
内核会把某些关键的信息写入用户态的内存——监控内核代码对用户态内存的写操作：
未初始化堆/栈拷贝与直接敏感信息拷贝
初步试验产出60+ case，目前微软已分配18个CVE。
CVE-2017-8470
CVE-2017-8474
CVE-2017-8476
CVE-2017-8482
CVE-2017-8485
CVE-2017-8490
...

## Slide 29
总结 & 优势
  无需Crash
    连续记录漏洞特征
  提供准确上下文
    在漏洞触发时，可中断客户操作系统
  检测多种类型漏洞
    UNPROBE, TOCTTOU, UAF(MS16-123/CVE-2016-7211), OOB, 信息泄露…
  性能损耗低
    只影响目标线程中被监控的系统调用
    Intel PT仅带来很小的性能开销

## Slide 30
谢谢！
IceSwordLab@360.cn